## Slide 1: Klausurseminar Bansin 2025
FG Vakuumtechnik – Übersicht Betrieb, Vakuumsysteme und Pläne VE
Torsten Bräuer
J. Ahmels, M. Braun, P. Icke, A. Ott, D. Rademann, M. Schweitzer, H. Steindorf, R. Steinwehr, H. Viebke, J.-P. Weller

## Slide 2: Klausurseminar Bansin 2025 – FG Vakuumtechnik
Übersicht Betrieb, Vakuumsysteme und Pläne VE T. Bräuer
Konditionierung, QMS und Regeneration CVP R. Steinwehr
Gaseinlass, Entwicklung H. Viebke
Übersicht Betrieb, Vakuumsysteme und Pläne VE
  Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
  Verfügbarkeit der Vakuumsysteme, Ausfälle in OP 2.2 + 2.3
  Allg. Anforderungen aus geändertem OP-Regime ( 2 x OP in Folge, je 3 Tage pro OP-Woche )
  Personal
  Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs

## Slide 3: Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
Abpumpen der Gefäße bei Inbetriebnahme: Start Anpumpen: 30.01.2024
  Evakuieren wie geplant
    PV: # 1 x großes Leck -> Drängen auf konsequente QAAP Abarbeitung
        # Leck an Glimmerfenster ADB51 mehrfach -> SK 6428
    KV: wie vorhergesehen; 1 x Wechsel Penningröhre unter Vakuum
    ZV: durchgelaufen -> Unbeabsichtigte Lecks bei Montage sofort erkannt
      1 x Regelspule (Modul5) zeigt anormales Verhalten, insbesondere beim Ausheizen und hohen Feldstärken
  Einschränkungen
    Beschränkung auf Druckdifferenz zwischen beiden Gefäßen < 100 mbar
    Thomson-Streuung 02.02.2024: PG 300 mbar Ar, AG 250 mbar N2
    Raman 22.03.2024: PG 100 mbar N2, AG 0 mbar
    Ausfall ECB90-Kühlung (Harzkügelchen)

## Slide 4: Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
Ausheizen – Vergleich mit früheren OPs
Chart: Zeit [h]
Chart: Zeit [h]
Restgasextraktion im Verlauf des Ausheizens
Mittlerer Druck im Plasmagefäß
Kriterium | 1.2a | 1.2b | 2.1 | 2.2
p(Start) [mbar] | 1.00E-07 | 5.70E-08 | 4.60E-08 | 7.44E-08
p(End) [mbar] (nach Abkühlen) | 4.00E-08 | 2.00E-08 | 1.35E-08 | 5,20E-08
p(Max) [mbar] | 1.50E-05 | 8.50E-06 | 1.48E-05 | 1.47E-05
p(Abschalt) [mbar] | 1.00E-06 | 8.00E-07 | 8.90E-07 | 8,90E-07
3 Tage

## Slide 5: Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
Ausheizen
Chart: Diboran-Massenspektrometer ADB80DM007
nach ca. 72h(3d) nach Erreichen T=150°C ist H2O-Peak um ca. eine Größenordnung gefallen

## Slide 6: Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
Konditionierung
  Glimmen – Reinigung -> siehe R. Steinwehr
    He: ca. 7 h; relativ schnell stabil
    H2: ca. 25 h; unruhig
    Ergebnis: Glimmen vor dem Ausheizen nicht sinnvoll
        Dauer H2-Glimmen sollte nicht zu kurz gewählt werden
    insbesondere wenn in MP 2.4 alle Elektroden ersetzt werden
  Borieren -> siehe R. Steinwehr
    3 x in OP 2.2 und 2 x in OP 2.3
    ca. 52,2 l B2H6 pro Borier-Tag
    Keine Hinweis der Experimentleitung auf unzureichenden Borschicht
    Borieren auf Wochentag hat Organisation einfacher gemacht
      Rekrutierung der Mannschaft
      Flexibilität in kurzfristiger Terminfestlegung

## Slide 7: Überblick Ergebnisse in OP 2.2 + 2.3
Regeneration Kryopumpen -> siehe R. Steinwehr
  Abpumpdauer: ca. 1½ bis 2h
  Freitag Vormittag – organisatorisch unkompliziert
  Kritischen Grenzwert für H2-Pumpen noch nicht erreicht – auch bei massivem Pelletinjektorbetrieb
  Brücken der SIF(Medienabsperrung) ist problematisch – Druckanstiegsüberwachung durch VE wenig sensitiv

## Slide 8: Verfügbarkeit der Vakuumsysteme, Ausfälle in OP 2.2 + 2.3
TMPs
  Zustandsdiagnose (Schwingungsmessung) Jan 2025: -> 1 x TMP Soforttausch, 6 x TMP Ausbau in Wartungsphase, Rest TMP unauffällig -> Lagerwechsel in MP in TH
  -> Beschaffung Diagnosetool wäre hilfreich
  2 x Controller TMP ausgefallen (Jan +Jun 2025) -> Ersatz nötig
  Controller für TMP nicht mehr reparierbar; kann nur noch neue Gen. gekauft werden (ca. 1 Monat)
  Ersatz-Vorhalt: je 1 x TMP oben bzw. unten -> z.Z. vernünftiger Kompromiss
Vorpumpen
  DSPs
    1 x Austausch KVS-DSP -> Reparatur beim Hersteller; 1 x Austausch PVS-DSP in MP 2.4 zwingend nötig
    Ersatz-Vorhalt: 1 x DSP DiBo, 1 x DSP PVS, 3 x DSP KVS, 2 x DSP ZVS
  Roots-Pumpen
    2 x Roots-KVS Lagerschaden -> 1 x Neukauf, 1 x Reparatur
    Ersatz-Vorhalt: 1 x Roots-PVs, 1 x Roots-KVS
  Ölwechsel an Vorpumpen wie „Standard“, d.h. keine Auffälligkeiten
CL-Pumpstände
  ohne Auffälligkeiten; -> Wartung der CL-Pumpstände in MP
  Ersatz-Vorhalt: 1 x CL-Pumpstand

## Slide 9: Verfügbarkeit der Vakuumsysteme, Ausfälle in OP 2.2 + 2.3
Sensorik
  HV-Sensoren (IKR70)
    Zünden nach Wiedereintritt ins HV teilw. schwierig -> Reinigen in MP (alle)
    8(20) Stk Ausfall Steuergeräte (insbesondere nach Havarie-Abschaltung der Stromversorgung) -> Reparatur z.Z. noch möglich
    Beschaffung Nachfolgegeneration an Sensor und Steuergerät erfolgt sukzessive
    Ersatz-Vorhalt: Sensoren, Steuergeräte, Reparatur-Kit
  RPT100/RPT200 (ca. 150 Sensoren im Einsatz)
    Ausfall und Ersatz in OP 2.2 + 2.3: 1 x Sensor RPT100 + 1 x RPT200
    Neubeschaffung: RPT 100 kein Ersatz mehr möglich, RPT200 nicht im Magn. Feld einsetzbar
    -> Wechsel auf neue Sensorgeneration in den nächsten MP
Steuerungs-, Rechen- und Bus-Elektronik
    Überschaubare Anzahl von Ausfällen
    Bei Hallenzugang Reparierbar/Austauschbar
    Keine Beschränkung Experimentbetrieb
    Ersatz-Vorhalt: div. Buskomponenten, Simatic-CPU

## Slide 10: Allg. Anforderungen aus geändertem OP-Regime
  Anpumpen: 30.01.2024 – Fluten: 23.07.2025 -> 1 ½ Jahre Rufbereitschaft
  OP 2.2 = 17 Wo + OP 2.3 = 17 Wo: -> Di + Mi + Do = Exp ;
  es verbleiben: Mo + Fr für Wartung und Instandhaltung/Reparatur
  Freitags: Borieren, Glimmen, Regeneration CVP, Raman Kalib., …
  Gaseinlasstests, Test IR-Kameras, Magnettests, …
  Wartungsarbeiten: realisierbar, z.Z. keine Einschränkungen
  Instandsetzungsarbeiten: grenzwertig, z.Z. keine Einschränkungen
  größere Reparaturen könnten/werden Auswirkungen haben
  Abbau Gleitzeitguthaben: teilw. nicht mehr konfliktfrei

## Slide 11: Personal
  Abgänge: O. Volzke (2024), H. Dutz (2024), perspektivisch D. Rademann
  Neubesetzungen: R. Steinwehr (Jun. 2024), A. Ott (Dez. 2024), 1 x Stellenausschreibung läuft
  Weiterbildung: Allg. Vakuumtechnik: Steinwehr, Ott, Weller
  QMS: Steinwehr, Schweitzer
  Gesamtsituation:
  Personalstärke: z.Z. adäquat zur Aufgabe von Dev/VE
  bei Übernahme von Mantiss neue Situation
  Realisierung von Projekten Ausbau/Umbau/Erweiterung nicht adäquat möglich
  Know-How-Übergabe: im Fluss
  Qualifizierungsmaßnahmen haben sich als erfolgreich erwiesen (Fachl. + Motivation) und müssen weitergeführt werden

## Slide 12: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
Aufgabenstellung:
PG-Evakuierung von reinem Wasserstoff (pPG>1,5 mbar) nach Regeneration der Kryopumpe
Wasserstoff: bis 10 mbar @ 110 m³ (entspr. 90 g)
Abpumpzeit PG: 10 mbar  <0,1 mbar ca. <1.5 h
Vermeidung der Hallensperrung während Regeneration und Abpumpen
Durchgängiger Betrieb der TMP soll möglich sein
(zumindest in 9 von 10 PST)
Abpumpprozess soll manuell steuerbar sein (mit Option auf Automatisierung)
  H2-Pumpe für Plasmavakuumsystem
Abpumpkurven lt. Leybold für verschiedene Pumpenkonfigurationen
Gelb: aktuelle Konfiguration
t(von 10 bis < 0,1 mbar) ca. 75 min
(in Praxis: bis zu 3 x PST; aber nur von 1,5 mbar und Begrenzung durch N2-Fluss auf ca. 1…1,5h)
grün: geplante Konfiguration
t(von 10 bis < 0,1 mbar) ca. 50 min

## Slide 13: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
  H2-Pumpe für Plasmavakuumsystem
ATEX-Zone 1 gem. EN-Richtlinie 1999/92/EG
Plasmagefäß
~110 m³
H2 @ 10 mbar
( )
D
D
D
D
Komponenten
Wasserstoffpumpe Leybold Sogevac SV300 B ATEX Kat. 2G IIC T4 Gb (10 °C ≤ Ta ≤ 40 °C)
Abgasleitung aus Edelstahl 1.4429 oder 1.4404; DN 40 … DN63
2x Detonationssicherung APM Typ F.4.2000.20 IIC ATEX Kat. IIC hinter letzter Pumpstufe und vor LU62
2 x Vakuumventil DN40 bzw. DN63 vor Sogevac SV 220 und vor Trivac BCS
Technische Umsetzung:
Letzte Pumpstufe umschaltbar zu ATEX-Drehschieberpumpe und Abgasleitung der Explosionsschutzkategorie IIC

## Slide 14: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
  H2-Pumpe für Plasmavakuumsystem
Bauraum
Hauptpumpstand ADB39
ATEX-Pumpe
Pumpstand ADB39

## Slide 15: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
  H2-Pumpe für Plasmavakuumsystem
Komponente / Aufgabe | Beschreibung | Status | Ausstehende Schritte bis Fertigstellung
Pumpstand | ITEM-Tragrahmen, Verrohrung, Schaltschrank, Anbauteile | Modelliert | Erstellung Stückliste, Beschaffung, Vormontage
Vakuumventile | Elektropneumatisch, DN40, DN63 | Geliefert | Vormontage
ATEX-Pumpe | Sogevac SV300 B | Bestellt | Lieferung bis Dez. 2025
Abgasleitung | Edelstahlrohr DN40 PN10, mit ISO-KF-Flanschen | Modelliert | Erstellung Fertigungsunterlagen, Materialbeschaffung aus W7-X-Lager; Montage in Torushalle
Detonationssicherungen | APM Typ: F.4.2000.20 IIC, mit Einschraubflanschen DN63 ISO-K | bestellt | Lieferung bis Sep. 2025
Stickstoffversorgung | Druckminderer, Ventile, Durchflussmesser, Manometer, Leitungszubehör | In Abstimmung | R&I-Schema, Beschaffung der Komponenten, Vormontage und Erprobung im Labor
Steuerungstechnik | Siemens-Maschinensteuerung mit LAN-Schnittstelle Motorschütz 400 V Datenerfassungsmodule analog + digital Bürkert-Ventilinsel | Details in Abstimmung mit CoDaC | Fertigstellung und Abstimmung der CoDaC-Spezifikation, Beschaffung und Installation Hardware, Programmierung, Validierung, Inbetriebnahme
Sonstiges | Kleinteile und Zubehör | In Beschaffung | Beschaffung nach Bedarf
Projektstatus

## Slide 16: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
  H2-Pumpe: Zeitplan
Fertigungsunterlagen vsl. bis Ende Juni komplett
Bis Sep. 25 Installation der Abgasleitung
Inbetriebnahme nach Fertigstellung CoDaC
Lieferzeit der Pumpe ist zeitplanbestimmend

## Slide 17: Projekte in MP 2.4 und folgenden MPs
  Vorbereitung Deuterium-Betrieb
    Erfassung Menge von Bauteilen und Verbrauchsmitteln zur Entsorgung ist erfolgt (ZS/SSB)
    Festlegung von Werkstätten und Laboren für Arbeiten und Lagerung ist erfolgt (ZS/SSB)
    Nächste Schritte von Dev/VE in Zusammenarbeit mit ZS/SSB
      Konzept für Wartung und/oder Reparatur von Pumpen und Lecksuchgeräten
        Fa. DREEHBIT z.Z. keine Annahme von Radioaktiv kontaminierten Komponenten
        Erfahrungen aus Garching:
          Freimessen auf „Umgangsfreigabe“ (andere Grenzwerte als Entsorgung)
          Fa. Infraserv Vakuumservice
        Kontakt/Absprachen mit Fa. DREEBIT, Pfeiffer, Leybold