## Slide 1: Title page with image but less space for Author lists
Authors can be placed here

## Slide 2: Anlagenübersicht in Dev/DT
A069 – Divertorthermographie
Umbau auf Endoskope
Überwachung mit 12 IR-Kameras
Einheitlicher Kamera-Typ (Hercules)
A042 – Videodiagnostik
10 EDICAMs für ca. 90 % Abdeckung
3 Schnelle Kameras (>100 kHz) für schnelle Ereignisse (Pellet, Tespel, LBO)

## Slide 3: Kurzfristige Ziele Divertor-Thermographie (bis OP2.4)
  Ausbau des alten System (8 Tauchrohre)
  Einbau des neuen Systems (8 Endoskope)
  Inbetriebnahme der Anlage
  Erweiterung des Umfangs von Forensic
  Aktivierung von cFIS auf Basis der Alarme von QIR
    Heutige Maske: Alle Pixel außerhalb des Sichtfelds + bad pixels + W-basierte KIPS
    Erweiterung der Maskierung mit TM56h und Surface Layers
        Um unnötiges Abschalten zu vermeiden
        Überprüfung der erweiterte Maske in Post-processing notwendig

## Slide 4: Mittelfristige Ziele Divertorthermographie (OP2.4 - MP2.6)
  Ersatzendoskope zusammenbauen
  Umbau der WEGA-Fläche für die Wartung von kontaminierten und aktivierten Komponenten
  Untersuchungen zu den Effekten der Wasserstoffspülung
    Erfahrung der nachfolgenden OP notwendig
    Untersuchung ob AEA Haube Schutz braucht gegen IRCH
  Verbesserungsmaßnahmen aus AEF in AEA unsetzen
  Austausch der Spiegelheizer und Kalibrierheizer in AEA
     erfordert Ausbau / Positionierung / Heißlecktest / Kalibrierung / Einbau
  Austausch Verstellvorrichtung IR Kamera durch starren Passstück
  Korrektorlinse AEA für Spektroskopie umtauschen
  Glasperlen in optischen Box
  Integration von Spektrometer in AEF Endoskope
  Erweiterung Kalibrierhilfe im offenen PG von AEA auf AEK und AEF
  Kalibrierhilfe im geschlossenen PG
    Auf 500 °C heizbare Graphitkachel auf Baffle mit Temperatursensor (2 Kachel pro Divertormodul)

## Slide 5: Langfristige Ziele Divertor-Thermographie (MP2.8+)
Neues IR System für schnelle Plasmaeffekte
Neues IR System für schnelle Teilchen auf der Wand

## Slide 6: Mittelfristige Ziele QIR
  Real-time imaging (QIR)
    Sharpening of the raw image via subtraction of halo measured in lab
    Suppression of vibrations of AEA endoscopes after vibration pattern recognition
    Improvement of signal to noise ratio by averaging signal of multiple frames for cold pixels
          At the expense of lower frame rate
          Keeping high frame rate for hot pixels
    Translation of radiation to temperature taking spatial and angular variation of emissivity and reflection of all PFCs into account (reflection model) including lab measurement of optical surface properties
        Development of black tent at constant temperature for measurement purposes
    Best guess prediction of surface layer mass and thermal resistance to bulk by assessment of transient heating and cooling behavior over multiple experiments.
    Prediction of heat fluxes using DELVER and comparison with calorimetry
    It is foreseen that step 1-4 could be implemented in real time, the other steps remain part of post-processing
    Assessment of heat flux dependency on magnetic configuration and plasma parameters
    Comparison IR with Halpha data

## Slide 7: Kurzfristige Ziele Videodiagnostik
  Rückbau von 2 in-vessel Shuttern
  Sonst kaum Arbeiten an der Hardware
  Hauptaugenmerk liegt auf Software
    Sofortiges Schreiben von h5-Dateien statt Umwandlung von Binärdaten im Postprocessing
    Nadelöhr: Festplatten-Schreibgeschwindigkeit
    Automatische Erkennung des Experimenttyps (Physics, Conditioning, etc.)
    Durch Abfrage des Logbuchs oder GeRI-Integration
    Autonome Datenerfassung (EDIDAQ) ähnlich wie auf CoDa Stations

## Slide 8: Langfristige Ziele Videodiagnostik
  EDICAM Sensormodule (Lupa 1300 CMOS) sind abgekündigt
  Einige Ersatz-Module sind vorhanden
    Neue Sensoren sind notwendig
  Neues Design mit 4-facher Auflösung und Mikrofilter-Array (für 4 unterschiedliche Wellenlängen)