## Slide 1: Trimm / Regelspulen
F. Füllenbach

## Slide 2: Trimmspulen
Designation | Type A coil x4 | Type B coil
No. of turns | 48 | 72
Inductance | 19 mH | 26 mH
Resistance @ 20 °C | 53 mΩ | 59 mΩ
Resistance @ 60 °C | 62 mΩ | 68 mΩ
Power loss | 200 kW | 260 kW
Operating current | 1800 A | 1950 A
Designation | Type A and B coil x5
Max. Output voltage | ± 230 V
Max. Current | ± 2200 A
Ramp rate | 50…1000 A/s
Max. Power losses | 20 kW

## Slide 3: Trimmspulen
  Was bisher geschah
  Fehlerhafte Stromaufteilung in Modul AAQ41 analysiert und repariert
  Abweichendes Abschaltverhalten im Fehlerfall analysiert und Maßnahme identifiziert
  Nennbetrieb während OP 2.2/2.3 ohne Zwischenfälle
  Ausblick
  Überarbeitung der Steuerung für definiertes Abschalten im Fehlerfall
  Ist eine Anbindung an die Feedbacksteuerung vorgesehen?

## Slide 4: Regelspulen
Seit OP 2.3 neu im Angebot:
3500 ADC für 10 s*
*AC nicht möglich
Designation | Coil 10x
No. of turns | 8
Inductance | 160 µH
Resistance @ 20 °C | 3,6 mΩ
Resistance @ 60 °C | 4,4 mΩ
Power loss | 27,5 kW
Operating current | 2530 Aeff
Designation | Power Supply 10x
Max. Output voltage | ± 30 V
Max. DC Current | ± 2500 A
Max. AC Current | 625 App
AC Current frequency | 1…20 Hz
Phase shift | 1…359°
Ramp rate | 1…1000 A/s

## Slide 5: Regelspulen
  Nennbetrieb OP 2.2/2.3 (fast) ohne Zwischenfälle
    Fehlerstromauslösung in der Unterverteilung am letzten Experiment Tag
    Sporadische Ausfälle der internen RS 232 Kommunikation zwischen Steuerung und Regelung
  3,5 kA Pulsbetrieb weitestgehend erfolgreich
    Kleinere Probleme beim timing des Pulses innerhalb der Entladung (2 Überschreitungen des Zeitlimits)

## Slide 6: Regelspulen
Erweiterung der Schnittstelle zur Segmentsteuerung für OP 2.4
  Rampe DC Anteil
    (notwendig, um Stromänderungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten während einer Entladung auszuführen)
    Vereinfachung der Komponentennutzung
  Phase AC Anteil
    Wechsel zwischen stellaratorsymmetrisch und –asymmetrisch für AC Ströme
    Klärung der Zeitgrenzen für den 3,5 kA Betrieb
Geplante Arbeiten

## Slide 7: Regelspulen
  Überarbeitung der analogen und digitalen Signalschnittstellen innerhalb der SV- Module (perspektivisch für OP 2.6)
    Verbesserung der Messwertverarbeitung
    Ersatz der internen RS232 Schnittstelle für die Sollwertübergabe
    Zusätzliche Schnittstelle für Feedbackregelung (Verarbeitung von Sollwert auf Zeitskalen << 1 s aktuell nicht möglich)
    Neu aufsetzen der Hilfsspannungsversorgung
Geplante Arbeiten
Schnittstellendefinition notwendig !

## Slide 8
Fragen
Kommentare
Wünsche
?
Tel. 2776 Zimmer 6.1-027