## Slide 1: TKT – Technisches Koordinationstreffen ECRH-Upgrade: Status und Perspektiven
Heinrich Laqua
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | H.laqua| 17th August 2023

## Slide 2: W7-X Zuküntige Betriebsszenarien.
TKT Status ECRH-Upgrade
  Wichtig ist die Unterscheidung von Szenarien:
  Reaktorrelevante Leistungsflüsse auf plasmaseitige Komponenten im stationären Zustand. Langpulsbetrieb (10MW@1800s, 10MW/m2 max. Wärmelasten auf PFC) keine Aufrüstung der plasmaseitigen Komponenten (PFC) erforderlich.
  ECRH-Szenario; bestehende 10 Gyrotrons + 2 neue 1,5-MW-Gyrotrons.
  2) Reaktorrelevanter Plasmadruck und -einschluss
  Hochleistungsbetrieb (benötigt 4 x 1,5 MW + 4 x 2 MW zusätzliche Gyrotrons).
  Gesamtheizleistung (ECRH+NBI) von Ptotal=20-30MW für eine maximale Entladungslänge von tpulse<10s (ICRH wird nicht als Heizsystem betrachtet).
  Betrieb bei B=1,7T (X3-Heizung 140 GHz).
  Für Hoch-β-Betrieb ist nur vorübergehend erhöhte PFC-Lasten. keine Aufrüstung des W7-X-Kühlsystems erforderlich.
  Spezifikation der Entladungslänge entspricht der aktuellen NBI-Fähigkeit
  HGV-Netzteile können Dual-Gyrotron-Betrieb für tpulse<10s unterstützen

## Slide 3: Agenda
  Teil 1: IPP Installationen
  Umrüstung auf 174 GHz Betrieb
  Aufbau F5 und F1 Position
  Parallelbetrieb
  Teil 2: Gyrotronentwicklung
Historie
Tests am KIT
Tests am IPP
Komponentenentwicklung für 1.5+ MW Gyrotrons
Strategie
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 4: Teil 1: IPP Installationen
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 5
Mai 25th, 2023
The ECRH System Status 2023
Additional Gyrotron F5
TH1507 SN003
PSM1.2
PSM2.2
PSM3.2
PSM5
PSM4.2
PSM6.2
PSM1.1
PSM2.1
PSM3.1
PSM5
PSM4.1
PSM6.1
CTS-detector
New position
140 GHz Gyrotrons
TOP VIEW
A1
B1
C1
D1
E1
F1
A5
B5
C5
D5
E5
F5
F1 CTS-receiver
Additional Gyrotron F5
TH1507U SN001?

## Slide 6
Upgrade of the transmission line
SR
SD
(M4)
Gyrotrons
140 GHz (101 GHz, 175GHz)
equipped for 10 gyrotrons
12 positions are available
Transmission optics
Launcher
Protective diagnostics
F5 New!
Mai 25th, 2023

## Slide 7: Umrüstung auf 175 GHz Betrieb für CTS
TKT Status ECRH-Upgrade
7.1 T Magnet in B1-Position installiert
174 GHz 300 kW Gyrotrons Operationspunkt erreicht und bis in PG justiert.
Anwendung Frequenzstabilisation ermöglichte enges Notchfilter.-> Weite Bereiche des Spektrums messbar.
174 GHz Empfänger (ELVA) mit Verzögerung in OP2.1 ausgeliefert.
Erste Spektren mit hoher spektraler Auflösung und hohen Signal- zu Rauschverhältniss in OP2.1. in der B1-F1 Kombination.
Nächster Schritt Justierung auf Streugeometrie in der Dreiecksebene (M1-N1-Portkombination) für Ti-Profile.
Einbau einer Zerstreuungskachel auf Hitzeschild.

## Slide 8: Comparison of CTS spectra at 140 and 174 GHz
Notch
Notch
Moseev et al., LAPD 2023
140 GHz
174 GHz
A single frequency-stabilized gyrotron (here: fgyrotron = 173.92 GHz) allows even narrower notch than currently available with fnotch = 130 MHz.

## Slide 9: Aufbau der 11-ten (F5) und 12-ten (F1) Gyrotronposition
TKT Status ECRH-Upgrade
F5 –Position vor OP2.1 mit Thales SN03 Gyrotron in Betrieb genommen. (Sehr enge Finanzmittel!)
Neue Wasserkühlung.
Neue Übertragungsleitung (Fertigung ITZ),
Torusfenster (Reserve Diamantscheibe)
Vereinfachter Modulator mit eingeschränkter Funktion. Verwendung von Reserve-HV-Komponenten.
F1- voraussichtlich in 2024 fertiggestellt.
Neue Wasserkühlung fertiggestellt.
Neuer Übertragungsleitung in Bau, bei Verwendung von in 2015 gefertigten ungekühlten CTS Spiegeln als Rohlinge.
Neuer Magnet in Fertigung, Lieferung Januar 2024.
Torusfenster bestellt, Lieferung März 2024
Nachbau von HV-Komponenten aus 2004. (sehr arbeitsintensiv)
Neuerartiger HV-Modulator mit vollständiger Funktionalität in Prüfung.

## Slide 10: Aufbau F5 und F1 Position
TKT Status ECRH-Upgrade
Test F1 HV-Modulator (Matsusada AMP-35P40-LCc-40)
F5 Position mit TH1507 SN003 Gyrotron

## Slide 11: Nutzung der HGV im Dauerstrichbetrieb (65 KV, 50 A)
TKT Status ECRH-Upgrade
11
PSM1.2
PSM2.2
PSM3.2
PSM5
PSM4.2
PSM6.2
PSM1.1
PSM2.1
PSM3.1
PSM5
PSM4.1
PSM6.1
140 GHz Gyrotrons
A1
B1
C1
D1
E1
F1
A5
B5
C5
D5
E5
F5

## Slide 12: Parallelbetrieb: Effiziente Nutzung der HGV bis 10 s (150 A)
TKT Status ECRH-Upgrade
12
PSM1.2
PSM2.2
PSM3.2
PSM5
PSM4.2
PSM6.2
PSM1.1
PSM2.1
PSM3.1
PSM5
PSM4.1
PSM6.1
140 GHz Gyrotrons
A1
B1
C1
D1
E1
F1
A5
B5
C5
D5
E5
F5
D
D
NBI
NBI
NBI
NBI
ICRH

## Slide 13: Parallelbetrieb: Schaltung für Einzelbetrieb
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Gyrotron 1
HGV
HGV
Gyrotron 2

## Slide 14: Parallelbetrieb: Schaltung für Einzelbetrieb
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Gyrotron 1
HGV
HGV
Gyrotron 2
Erdung der Verbindungskabel

## Slide 15: Parallelbetrieb: Schaltung für Parallelbetrieb
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Gyrotron 1
HGV
HGV
Gyrotron 2

## Slide 16: Parallelbetrieb: Schaltung für Parallelbetrieb
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Gyrotron 1
HGV
HGV
Gyrotron 2
Erdung Kabel zur HGV

## Slide 17: Parallelbetrieb: Effiziente Nutzung der HGV
  Konzept für Parallelbetrieb,
  Konstruktion der Schaltelemente und Fertigung am IPP.
  Mechanischer Aufbau in A5 und B5 abgeschlossen
  Implementation der Steuerungs- und Sicherheitstechnik.
  Vier weitere geplante Parallelschaltungen für
  NBI: C5-E5, A1-B1, C1-E1,
  ICRH: F5-F1
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Rückstromschalter
  Einsparung von 5 Gleichspannungsquellen
  + neues Gebäude >10M€

## Slide 18: Parallelbetrieb: Effiziente Nutzung der HGV
  Konzept für Parallelbetrieb,
  Konstruktion der Schaltelemente und Fertigung am IPP.
  Mechanischer Aufbau in A5 und B5 abgeschlossen
  Implementation der Steuerungs- und Sicherheitstechnik.
  Vier weitere geplante Parallelschaltungen für
  NBI: C5-E5, A1-B1, C1-E1,
  ICRH: F5-F1
TKT Status ECRH-Upgrade
Hochspannungsschaltung
Rückstromschalter
  Einsparung von 5 Gleichspannungsquellen
  + neues Gebäude >10M€

## Slide 19: Teil 2: Gyrotronentwicklung
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 20: Historie: Sept. 2015 Festlegung der Entwicklungstrategie
TKT Status ECRH-Upgrade
Das Design des Gyrotron soll sich am erprobten Design der 1MW W7-X Gyrotrons und des Iter-Gyrotrons orientieren. Es sollen risikobehaftete technologische Neuentwicklungen vermieden werden. Vielmehr sollen mit dem heutigen Wissen die bereits erprobten Komponenten optimiert werden.

## Slide 21: Entscheidung für W7-X like TE28.10 Mode (7.7.2016)
TKT Status ECRH-Upgrade
Kathodendesign und existierenden Magnete können benutzt werden. Weitere Entwicklung möglich.
Weitere Optimierung möglich.

## Slide 22: Feb. 2019 Start ECRH-Upgrade Projekt Step 1.
  Finanzierung 3.3 M€ (sehr eng!)
  HGF-Sonderfond Projekt HIPOWER+ Eurofusion (keine W7-X Mittel)
  KIT erhält HGF-Sondermittel für Kurzpulsprototyp.
  Projekt blieb innerhalb des Budgets.
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 23: From 1 MW Series Tube to 1.5 MW Performance Level
TKT Status ECRH-Upgrade
Baseline:
Modify existing TE28,8 W7-X gyrotron for operation in TE28,10 mode
- Most cost-effective and risk-mitigating option -
Larger cavity radius
20.48 mm  22.83 mm
TE28,8 mode TE28,10 mode
Optimised cavity cooling
New hybrid-type launcher and mirror designs
Same e-beam radius but new electron gun for current 40A  55 – 60 A
Adjustable
3rd mirror
Improved
Collector cooling
Scientific (KIT)
Technical (TED)

## Slide 24: Gyrotron cavity & non-linear uptaper
A cavity & uptaper has been designed for TE28,10.
Detail:
Required performance has been demonstrated by realistic* beam-wave interaction simulations.
Possible operation at ~175 GHz with TE36,12 has also been verified.
*realistic B-field profile of W7-X magnet and large spreads: ΔΕkin = 1 %, Δα = 20 %, ΔRgc = 2rLarm

## Slide 25: Gyrotron Launcher
A new launcher has been designed (hybrid type).
Simulated Gaussian mode content at launcher aperture: 97.4 % at 140 GHz. (95.3 % at 175 GHz)
The total length of cavity + uptaper + launcher is the same as in the existing W7-X gyrotron.
Geometry of wall perturbations Normalised amplitude of the electric field on the launcher surface at 140 GHz
A new mirror-line launcher was also designed, optimised for 140 GHz. (98.8 % Gaussian mode content at launcher aperture.)

## Slide 26: Tests am KIT: Kurzpulsgyrotron verifizierte MW-Design
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 27: Fertigstellung TH1507U Gyrotron März 2022
TKT Status ECRH-Upgrade
Innenleben
Launcher
Spiegel 1
Spiegel 2
Spiegel 3
Ausbackofen

## Slide 28: Tests am KIT (TH1507U Gyrotron)
April 2022 Lieferung der TH1507U an das KIT für Abnahmetest am neuen Gyrotronteststand FULGOR.
Juli 2022 Abbruch der Test weil keine schlüssigen Ergebnisse erreicht wurden.
Transfer von Magnet und Gyrotron nach Greifswald.
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 29: Tests am IPP (TH1507U Gyrotron)
Das Gyrotron wurde in die geprüfte Position B1 eingesetzt.
Es konnte sofort eine Vorwärtsleistung bei der richtige Frequenz (140.3 GHz) den berechneten Magnet- und Elektronenstrahlparametern gemessen werden.
Allerdings entsprach der Mikrowellenstrahl am Fenster nicht der berechneten Form.
Deshalb dürfen nur Test bis zu 10ms durchgeführt werden
TKT Status ECRH-Upgrade

## Slide 30: Tests am IPP (TH1507U Gyrotron) Leistungsmessung
TKT Status ECRH-Upgrade
Betrieb bis 65 A und 1.56 MW im Kurzpuls getestet.
Die Ergebnisse des Kurzpulsgyrotrons konnten reproduziert werden.

## Slide 31: Mode Pattern at Window

## Slide 32: Possible Reason for Mode Pattern

## Slide 33: Vertikal Pos.1, 5,19mm; Horizontal Pos.2, 6,03mm

## Slide 34: Vertikal Pos.1, 6,19mm; Horizontal Pos.2, 6,03mm

## Slide 35: Vertikal Pos.1, 7,19mm; Horizontal Pos.2, 6,03mm

## Slide 36: Vertikal Pos.1, 8,19mm; Horizontal Pos.2, 6,03mm

## Slide 37: Vertikal Pos.1, 9,03mm; Horizontal Pos.2, 6,03mm

## Slide 38: Vertikal Pos.1, 9,03mm; Horizontal Pos.2, 5,03mm

## Slide 39: Vertikal Pos.1, 9,03mm; Horizontal Pos.2, 4,03mm

## Slide 40: Vertikal Pos.1, 9,03mm; Horizontal Pos.2, 3,03mm

## Slide 41: Spiegel M3 ausgebeult
Frontkupferschicht nicht ausreichend befestigt für 7 bar hydrostatischen Druck!
Spiegel 3

## Slide 42: Status TH1507U 1.5 MW Gyrotron
TKT Status ECRH-Upgrade
Das Gyrotron wurde geöffnet und der deformierte Spiegel M3 wurde durch einen verstärkten Spiegel ausgetauscht.
Leider ging bei erneuten Ausbacken (500° c) ein Leck in der den Kühlwasserleitungen in Gyrotron auf.
Das Gyrotron wurde geöffnet und das Leck wird repariert werden.
Seine Lieferung an das IPP ist voraussichtlich Oktober 2023.

## Slide 43: Komponentenentwicklung für 1.5-2 MW Gyrotrons
TKT Status ECRH-Upgrade
Electron gun beam current increase 40A->60 A ->80 A
Test mit TH1509U bei 65 A erfolgreich. Thales entwickelt einen Prototyp für 80 A für das Kurzpulsgyrotron. Test in 2024.
Beam tunnel Suppression of parasitic modes at higher beam currents
IPP und KIT Test verschieden neue Ansätze mit Symmetriebrechung.
Cavity cooling Increase cooling efficiency from 2 kW/cm2 to 2.5 kW/cm2
Entwicklung von „mini channel“ und „micro channel“ Kühlung am IPP, IPP, Polito und Thales. IPP entwickelt einen „cavity test facility“ mit dem Gyrotronstrahl.
Collector Increase of power load from 1.6 MW to 2.5 MW
Optimierung des Leistungsverteilung in Kollektor war erfolgreich am IPP.

## Slide 44: Komponentenentwicklung für 1.5-2 MW Gyrotrons
TKT Status ECRH-Upgrade
Electron gun Beam current increase 40A->60 A ->80 A
Test mit TH1509U bei 65 A erfolgreich. Thales entwickelt einen Prototyp für 80 A für das Kurzpulsgyrotron. Test in 2024.
Beam tunnel Suppression of parasitic modes at higher beam currents
IPP und KIT Test verschieden neue Ansätze mit Symmetriebrechung.
Cavity cooling Increase cooling efficiency from 2 kW/cm2 to 2.5 kW/cm2
Entwicklung von „mini channel“ und „micro channel“ Kühlung am IPP, IPP, Polito und Thales. IPP entwickelt einen „cavity test facility“ mit dem Gyrotronstrahl.
Collector Increase of power load from 1.6 MW to 2.5 MW
Optimierung des Leistungsverteilung in Kollektor war erfolgreich am IPP.

## Slide 45: Komponentenentwicklung für 1.5-2 MW Gyrotrons
TKT Status ECRH-Upgrade
Electron gun beam current increase 40A->60 A ->80 A
Test mit TH1509U bei 65 A erfolgreich. Thales entwickelt einen Prototyp für 80 A für das Kurzpulsgyrotron. Test in 2024.
Beam tunnel Suppression of parasitic modes at higher beam currents
IPP und KIT Test verschieden neue Ansätze mit Symmetriebrechung.
Cavity cooling Increase cooling efficiency from 2 kW/cm2 to 2.5 kW/cm2
Entwicklung von „mini channel“ und „micro channel“ Kühlung am IPP, IPP, Polito und Thales. IPP entwickelt einen „cavity test facility“ mit dem Gyrotronstrahl.
Collector Increase of power load from 1.6 MW to 2.5 MW
Optimierung des Leistungsverteilung in Kollektor war erfolgreich am IPP.

## Slide 46: BeamTunnel: Symmetry Breaking by Schröder Diffusor Structures
TKT Status ECRH-Upgrade
Mode 1
Mode 2
Mode 4
Mode 6
Mode 8
Mode 10
Mode 12
Mode 14
Mode 16
Mode 18
Mode 20
Mode 1
Mode 2
Mode 4
Mode 6
Mode 8
Mode 10
Mode 12
Mode 14
Mode 16
Mode 18
Mode 20
Eigenmodes in symmetrically corrugated cylider
Eigenmodes in Schroeder diffusor cylinder
Test in short pulse gyrotron at KIT planed for Nov.2023

## Slide 47: Komponentenentwicklung für 1.5+ MW Gyrotrons
TKT Status ECRH-Upgrade
Electron gun beam current increase 40A->60 A ->80 A
Test mit TH1509U bei 65 A erfolgreich. Thales entwickelt einen Prototyp für 80 A für das Kurzpulsgyrotron. Test in 2024.
Beam tunnel Suppression of parasitic modes at higher beam currents
IPP und KIT Test verschieden neue Ansätze mit Symmetriebrechung.
Cavity cooling Increase cooling efficiency from 2 kW/cm2 to 2.5 kW/cm2
Entwicklung von „mini channel“ und „micro channel“ Kühlung am IPP, KIT, Polito und Thales. IPP entwickelt einen „cavity test facility“ mit dem Gyrotronstrahl.
Collector Increase of power load from 1.6 MW to 2.5 MW
Optimierung des Leistungsverteilung in Kollektor war erfolgreich am IPP.

## Slide 48: Discussion: Cavity
48
What are the power limiting components in TH1507U?
Cavity marginal 2 kW/cm2
Improved cavity cooling but Rashig ring concept is not optimal.
Actual cavity cooling design is the limiting factor towards more power and efficiency.
Azimuthal variation due to
Rashig ring distribution
Cooling profile is not matched
to heating profile.
TH1507U
Mai 25th, 2023

## Slide 49: CPI-Cavity Cooling from Public Data
49
TH1507U
Mai 25th, 2023

## Slide 50: New cooling concepts
50
Micro-channel cooling with azimuthal flow
(IPP/Polito). New approach.
Mini-channel cooling with axial flow
(KIT/Polito/Thales). Well matured.
TH1507U
Mai 25th, 2023

## Slide 51: Azimuthal Microchannels

## Slide 52: High Power Test with Gyrotrons
Gyrotron beam
Parabolic
Reflector

## Slide 53: Komponentenentwicklung für 1.5+ MW Gyrotrons
TKT Status ECRH-Upgrade
Electron gun beam current increase 40A->60 A ->80 A
Test mit TH1509U bei 65 A erfolgreich. Thales entwickelt einen Prototyp für 80 A für das Kurzpulsgyrotron. Test in 2024.
Beam tunnel Suppression of parasitic modes at higher beam currents
IPP und KIT Test verschieden neue Ansätze mit Symmetriebrechung.
Cavity cooling Increase cooling efficiency from 2 kW/cm2 to 2.5 kW/cm2
Entwicklung von „mini channel“ und „micro channel“ Kühlung am IPP, IPP, Polito und Thales. IPP entwickelt einen „cavity test facility“ mit dem Gyrotronstrahl.
Collector Increase of power load from 1.6 MW to 2.5 MW
Optimierung des Leistungsverteilung in Kollektor war erfolgreich am IPP.

## Slide 54: Optimierung der Leistungsverteilung auf dem Kollektor
TKT Status ECRH-Upgrade
Collector
Vertical sweep coil
Field disturbance compensation
Transversal sweep coils
Make use of the full collector surface
1.2 MW
1.8 MW
2.5 MW

## Slide 55: Collector With Synchronized Sweep
55
TH1507U
TH1507U
7Hz vertical sweep
50 Hz transverse sweep
Mai 25th, 2023
Chart: F5 - TFSS sync.1,5-7,3V VFSS (AC 12A DC -0,5A) 15s, 55kV, 36A, 1960kW, 5Stangen, ohne E5
| 395 | 415 | 435 | 455 | 477 | 500 | 518 | 540 | 562 | 584 | 604 | 624 | 645 | 666 | 686 | 708 | 728 | 750 | 790 | 812 | 834 | 852 | 874 | 896 | 916 | 935 | 955 | 976 | 1000 | 1022 | 1042 | 1064 | 1084 | 1104 | 1128 | 1146 | 1166 | 1188 | 1204 | 1236
0° | -2.1 | -0.9 | 1 | 6.6 | 17.8 | 49.8 | 102.4 | 126.1 | 126.2 | 143.5 | 125.7
90° | 128.8 | 101.8 | 125.8 | 94.3 | 118.1 | 118.8 | 123.8 | 124.9 | 121.9 | 97.2 | 94.1 | 93.8 | 93.4 | 0 | 89.2 | 90 | 95.3 | 100.6 | 109 | 123.7 | 126.2 | 132.1 | 137.2 | 129.8 | 125.3
180° | 125.3 | 137.2 | 129.4 | 125.4 | 121 | 93.2 | 0 | 43.5 | 31.1
Up to 2.5 MW collector load is possible.

## Slide 56: ECRH Extension – Originale Timeline
IPP task
external task
decision point
TH1507U
Mai 25th, 2023

## Slide 57: ECRH Extension – Timeline (2 Years Delay)
IPP task
external task
decision point
TH1507U
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Mai 25th, 2023

## Slide 58: ECRH Extension – Timeline (2 Years Delay)
IPP task
external task
decision point
TH1507U
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Mai 25th, 2023
purchase 3x1.5 MW gyrotrons

## Slide 59: ECRH Extension – Timeline (2 Years Delay)
IPP task
external task
decision point
TH1507U
Additional Gyrotron Provider
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Mai 25th, 2023
purchase 3x1.5 MW gyrotrons

## Slide 60: Additional Gyrotron Provider
TH1507U
Mai 25th, 2023

## Slide 61: Dank für Ihre Aufmersamkeit
TH1507U
Mai 25th, 2023